Eduardo Fabián Jiménez Castellanos

PARTES  DEL MICROSCOPIO COMPUESTO

- Llena  el  cuadro de doble entrada que a continuación se presenta; escribe las partes del microscopio según correspondan a la parte mecánica, óptica o lumínica y describe cual es la función que tiene.

| Partes del microscopio compuesto |
| --- |
| Sistema | Parte | Función |
| Mecánico | Revólver | Es el sistema que porta los objetivos de diferentes aumentos, y que rota para poder utilizar uno u otro, alineándolos con el ocular. |
|  | Macrómetro/Micrómetro | Son tornillos de enfoque, mueven la platina o el tubo hacia arriba y hacia abajo. El macrométrico permite desplazamientos amplios para un enfoque inicial y el micrométrico desplazamientos muy cortos, para el enfoque más preciso. Pueden llevar incorporado un mando de bloqueo que fija la platina o el tubo a una determinada altura. |
|  | Platina | Es una plataforma horizontal con un orificio central, sobre el que se coloca la preparación, que permite el paso de los rayos procedentes de la fuente de iluminación situada por debajo. Dos pinzas sirven para retener el portaobjetos sobre la platina y un sistema de cremallera que permite mover la preparación. Puede estar fija o unida al brazo por una cremallera para permitir el enfoque. |
|  | Brazo | Es la estructura que sujeta el tubo, la platina y los tornillos de enfoque asociados al tubo o a la platina. La unión con la base puede ser articulada o fija. |
|  | Base o pie | Es la parte inferior del microscopio que permite que éste se mantenga de pie. |
| Lumínico | Diafragma | Regula la cantidad de luz que llega al condensador. |
|  | Foco | Dirige los rayos luminosos hacia el condensador. |
|  | Tubo | Es la cámara oscura que porta el ocular y los objetivos. Puede estar unida al brazo mediante una cremallera para permitir el enfoque. |
| Óptico | Ocular | Lente situada cerca del ojo del observador. Capta y amplía la imagen formada en los objetivos. |
|  | Objetivo | Lente situada en el revólver. Amplía la imagen, es un elemento vital que permite ver a través de los oculares. |
|  | Condensador | Lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación. |

- Pega la imagen de un microscopio que tenga señaladas las partes componentes que mencionaste en el cuadro anterior: