PARTES  DEL MICROSCOPIO COMPUESTO

Llena  el  cuadro de doble entrada que a continuación se presenta; escribe las partes del microscopio según correspondan a la parte mecánica, óptica o lumínica y describe cual es la función que tiene.

| Partes del microscopio compuesto |
| --- |
| Sistema | Parte | Función |
| Mecánico | Pinzas | Parte mecánica que sirve para sujetar la preparación. |
|  | Tornillo Macrométrico | Aproxima el enfoque, hace movimientos rápidos hacia arriba o abajo. |
|  | Tornillo Micrométrico | Consigue el enfoque correcto, hace movimientos suaves. |
|  | Brazo | Sostiene por su extremo superior al Tubo Óptico y en el inferior lleva varias piezas importantes. |
|  | Base/Pie | Sujeción de todo el microscopio |
|  | Tubo | Se puede acercar o alejar de la preparación (lo que se quiere ver) |
| Lumínico | Condensador | Lente que concentra los rayos luminosos que inciden sobre la preparación. |
|  | Fuente de luz | Es el que dirige los rayos luminosos hacia el condensador. |
|  | Platina | En él se deposita la preparación. Tiene en su centro una abertura circular por la que pasará la luz del sistema de iluminación. |
| Óptico | Ocular | Su misión es ampliar la imagen del objetivo. |
|  | Objetivo | Amplía la imagen de ésta determinando las cantidad de aumentos con la que queremos observar. |
|  | Revólver | Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al girar, cambiar los objetivos. |

- Pega la imagen de un microscopio que tenga señaladas las partes

Tipos de Microscopios

Microscopio compuesto: Es un aparato óptico hecho para agrandar objetos, consiste en un número de lentes formando la imagen por lentes o una combinación de lentes posicionados cerca del objeto, proyectándolo hacia los lentes oculares u el ocular.

Microscopio óptico: También llamado "microscopio liviano", es un tipo de microscopio compuesto que utiliza una combinación de lentes agrandando las imágenes de pequeños objetos.

Microscopio digital: Tiene una cámara CCD adjunta y está conectada a un LCD, o a una pantalla de computadora. Un microscopio digital usualmente no tiene ocular para ver los objetos directamente. El tipo triocular de los microscopios digitales tienen la posibilidad de montar una cámara, que será un microscopio USB.

Microscopio fluorescente: Es un tipo especial de microscopio liviano, que en vez de tener un reflejo liviano y una absorción utiliza fluorescencia y fosforescencia para ver las pruebas y sus propiedades.

Microscopio electrónico: Es uno de los más avanzados e importantes tipos de microscopios con la capacidad más alta de magnificación. En los microscopios de electrones los electrones son utilizados para iluminar las partículas más pequeñas. El microscopio de electrón es una herramienta mucho más poderosa en comparación a los comúnmente utilizados microscopios livianos.

Microscopio estéreo: También llamado "microscopio de disección", utilice dos objetivos y dos oculares que permiten ver un espécimen bajo ángulos por los ojos humanos formando una visión óptica de tercera dimensión.