PARTES  DEL MICROSCOPIO COMPUESTO

1.	Llena  el  cuadro de doble entrada que a continuación se presenta; escribe las partes del microscopio según correspondan a la parte mecánica, óptica o lumínica y describe cual es la función que tiene.

| Partes del microscopio compuesto |
| --- |
| Sistema | Parte | Función |
| Mecanico Mecánico | Pie | Base del microscopio. |
|  | Asa | Pieza en forma de C unida a la base. |
|  | El cañón | se encuentra en la parte superior de la columna, enfoca el objeto mediante un sistema de cremallera |
|  | Las pinzas | Son dos piezas metálicas que sirven para sujetar el objeto. Se encuentran en la platina. |
|  | Patina | pieza metálica plana en la que se coloca el objeto que se va a observar. |
|  | Tornillo micrometrico | mediante el ajuste fino con movimiento casi imperceptible que produce al deslizar el tubo o la platina, |
| Lumínico | Iluminación Köhler | Permite aprovechar al máximo las capacidades de las lentes (objetivos) iluminando la muestra en estudio con un campo de luz uniforme cuyo diámetro sea igual al del área de captura del objetivo. |
|  | Condensador | produce un aumento de la sección del cono luminoso |
|  | Fuentes de luz | Aparte de la luz solar, empleada en microscopios sencillos con espejo, existen numerosas fuentes de iluminación artificial, tanto para la observación rutinaria como para la microfotografía |
| Óptico | Ocular | lente situada cerca del ojo del observador. Capta y amplía la imagen formada en los objetivos. |
|  | Objetivo | lente situada en el revólver. Amplía la imagen, es un elemento vital que permite ver a través de los oculares. |
|  | Diafragma | regula la cantidad de luz que llega al condensador |

frame-col-ypos:6.702778in; bot-style:none; xpos:4.126389in; frame-width:3.500000in; wrap-mode:wrapped-both; frame-type:image; frame-page-xpos:4.459722in; ypos:0.222917in; frame-height:2.111806in; frame-pref-page:0; position-to:column-above-text; frame-col-xpos:4.126389in; top-style:none; frame-pref-column:0; right-style:none; left-style:none; frame-page-ypos:6.702778in2.	Pega la imagen de un microscopio que tenga señaladas las partes componentes que mencionaste en el cuadro anterior:

﻿

Microscopio compuesto - EcuRed

En el texto: ("Microscopio Compuesto - Ecured")

Bibliografía: "Microscopio Compuesto - Ecured". Ecured.cu. N.p., 2017. Web. 10 Feb. 2017.