PARTES  DEL MICROSCOPIO COMPUESTO

- Llena  el  cuadro de doble entrada que a continuación se presenta; escribe las partes del microscopio según correspondan a la parte mecánica, óptica o lumínica y describe cual es la función que tiene.

| Partes del microscopio compuesto |
| --- |
| Sistema | Parte | Función |
| Mecánico | Base o pie | garantiza la estabilidad del instrumento. La base aloja la fuente de iluminación y puede contener un mecanismo para regular la intensidad luminosa. Sirve de soporte a una columna o brazo sobre el cual reposa el resto del aparato. |
|  | Mecanismo de enfoque. | Se utiliza para enfocar con los objetivos de poco aumento y para subirlos rápidamente con la finalidad de colocar o retirar de la platina el preparado histológico. |
|  | Platina | Este dispositivo permite el examen metódico y completo de la preparación al proporcionar un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás y de derecha a izquierda y viceversa. |
|  | Revolver | Es un implemento muy importante que permite el intercambio rápido de objetivos mediante un movimiento de rotación. |
|  | tubo | posee un diafragma para impedir la formación de reflejos y facilitar la observación. |
| Lumínico | Fuentes de luz. | Existen múltiples luces para apreciar mejor el objeto. |
|  | Condensador. | produce un aumento de la sección del cono luminoso que a su vez forma una imagen más clara. |
|  | Diafragma o iris. | finalidad es la de obtener conos luminosos cada vez más estrechos y eliminar los rayos de luz sobrantes. |
| Óptico | El ocular. | sirve para observar la imagen real e invertida que produce el objetivo, ejerciendo dos funciones: aumenta y aplana la imagen. |
|  | Campo del microscopio. | al círculo visible que se observa en el ocular. |

2- Pega la imagen de un microscopio que tenga señaladas las partes componentes que mencionaste en el cuadro anterior:

mecanico.

luminico.

optico.