PARTES  DEL MICROSCOPIO COMPUESTO

- Llena  el  cuadro de doble entrada que a continuación se presenta; escribe las partes del microscopio según correspondan a la parte mecánica, óptica o lumínica y describe cual es la función que tiene.

| Partes del microscopio compuesto |
| --- |
| Sistema | Parte | Función |
| Mecánico | Brazo | Es la parte donde se debe sujetar las pinzas el carro el revolver y el tubo del microscopio sirve para trasladarlo de un lugar a otro . |
|  | Base o Pie | Es una pieza que proporciona estabilidad y soporte . |
|  | Platina | Es una pieza metálica, cuadrada, que tiene en su centro una abertura circular por la que pasará la luz del sistema de iluminación ahí se coloca el portaobjetos con la muestra a observar . |
|  | Pinzas de sujecion | Sirve para sujetar la preparación. La mayoría de los microscopios tienen las pinzas adosadas a un carro con dos tornillos, que permiten un avance longitudinal y transversal de la preparación. |
|  | Tornillo Macrometrico | Permite hacer un movimiento rápido hacia arriba o hacia abajo del tubo o la platina, y se utiliza para localizar la imagen a observar. |
|  | Cremallera | Permite que el movimiento de los tornillos macro y micrométrico sea de mayor o de menor amplitud. |
| Lumínico | Condensador | Es una lente de gran abertura que permite dirigir o condensar la mayor parte de los rayos luminosos en la preparación. |
|  | Difragma | Elimina el exceso de luminosidad para tener una buena iluminación del objeto a observar. |
|  | Fuente de Luz | Da energía eléctrica que dirige sus rayos luminosos hacia el sistema condensador. |
| Óptico | Ocular | Son lentes que captan y amplían la imagen formada en los objetivos. |
|  | Objetivos | Proporciona el poder de resolución del microscopio y determina la cantidad total de aumento. |
|  | Lupa | Sirve para hacer observaciones a bajo aumento. |

Vizcarra Martínez María Guadalupe. (2016). partes de microscopio. 2017, de micropartes.blogspot.mx Sitio web: http://micropartes.blogspot.mx

- Pega la imagen de un microscopio que tenga señaladas las partes componentes que mencionaste en el cuadro anterior:

Microscopio simple                      Microscopio compuesto       Microscopio electrónico

Microscopio florescente      Microscopio de contste de fases

# Text boxes

Microscopio de campo oscuro